La Qualité de L’eau

Qu’est ce que la qualité de l’eau?

Qualité de l'eau - Terme utilisé pour décrire les caractéristiques chimiques, physiques et biologique de l'eau relative à une utilisation particulière.

Pourquoi est-ce que l’eau est importante ?

- L’eau potable

- L’hygiène personnelle

- Procédés de fabrication

- Activités récréatives (par exemple, la natation, les promenades en bateau ou la pêche)

Facteurs abiotiques

- Solides non dissous (turbidité)

- Phosphates

- Oxygène Dissous

- Acidité (pH)

- Température

Facteurs biotiques

- Bactéries de coliformes fécales

- Indicateurs biologiques

Acidité - Le pH

Qu’est-ce que le pH ?

pH - Expression de l'acidité et de l'alcalinité, sur une échelle de 0 à 14 où 7 représente la neutralité; un pH inférieur à 7 indique une acidité croissante, tandis qu'un pH supérieur à 7 indique une alcalinité croissante.

.

L'échelle du pH indique l'acidité d'un échantillon d'eau. Cette échelle est divisée en unités allant de 0 (acidité maximum) à 14 (alcalinité maximum). Le milieu de l'échelle, 7, correspond au point neutre. Du point neutre au point zéro l'acidité augmente.

Quel pH est normal dans les eaux naturelles ?

L’eau est neutre. Le pH dans les eaux naturelles où il y a des poissons et une grande variété d’autres êtres vivants est entre 5,5 et 8 sur l'échelle du pH.

La Turbidité (L’eau trouble)

Qu’est-ce que la turbidité ?

- Turbidité - Opacification causée par la présence de matière solide en suspension dans l’eau; indicatrice de la qualité de l'eau.

Qu’est-ce qui peut affecter la turbidité d’un cours d’eau naturel ?

- L’érosion des sols 			ou 	des égouts ou déchets industriels.

Pourquoi est-ce qu’une trop grande turbidité est mauvaise pour les êtres vivants dans un cours d’eau?

- Les solides en suspension empêchent les rayons du soleil de pénétrer dans l’eau qui cause des plantes et des algues plus de difficulté à réaliser la photosynthèse qui leur permet de ré oxygéner l’eau.  Lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’oxygène dans l’eau, les organismes meurent.

Phosphates

Qu’est-ce que les phosphates?

- Les phosphates sont des substances nutritives des plantes. Les phosphates ont normalement un effet bénéfique, mais une surabondance (trop de phosphates) cause une mauvaise qualité de l’eau.

Quel niveau de phosphate est normal pour les eaux naturelles ?

- Un valeur de 0,2 ppm ou moins des 0,2 ppm.

parties par million (ppm) - Nombre de « parties » (en poids) d'une substance, pour chaque million de parties d'eau. Unité fréquemment employée pour désigner les concentrations de polluants.

Pourquoi est-ce que trop de phosphates dissout dans un cours d’eau est un problème pour les organismes qui y vivent ?

- Un trop grand quantité de phosphates stimule a prolifération d’algues et de mauvaises herbes.  Ils causent une surabondance d’algues et des plantes marines.

prolifération d'algues - Croissance rapide d'algues à la surface des lacs, des cours d'eau ou des étangs; stimulée par l'apport d'éléments nutritifs.

- Ces plantes et algues nourrissent de vastes populations de bactéries et d’autres micro-organismes qui les décomposent.

- Comme la décomposition utilise l’oxygène dans l’eau, une décomposition excessive peut causer une trop grand dynamisation des niveaux d’oxygène dissous.  Par conséquent, les organismes vont mourir asphyxiés (une manque d’oxygène).

Quelles sont les sources de pollution par les phosphates ?

- Les déchets industriels

- Les déchets des animaux et des êtres humains

- Les détergents

- Les fertilisants

Oxygène dissous

Oxygène dissous (O.D.) - Quantité d'oxygène disponible dans l'eau et nécessaire à la vie aquatique et à l'oxydation des matières organiques.

Pourquoi est-ce que la quantité d’oxygène dissoute dans l’eau est importante pour les organismes ?

- La plupart des organismes ont besoin d’oxygène pour survivre. Un manque d’oxygène va causer ces organismes de mourir d’asphyxie.

Quel niveau d’oxygène est normal dans les cours d’eau naturels ?

- Au moins 5 milligrammes d’oxygène par litre (5mg/L)

Qu’est-ce qui peut faire baisser la quantité d’oxygène dans l’eau ?

- La température d’eau

- La présence des bactéries et d’autres décomposeurs

Qu’est-ce qui peut augmenter la quantité d’oxygène dans l’eau ?

- Des vagues

- Le vent

- Les chutes d’eau

Température

Quel lien y a-t-il entre la température de l’eau et la quantité d’oxygène dissous qu’elle contient?

- Plus la température est élevée, le moins grand la quantité d’oxygène dissous dans l’eau

Pourquoi?

- L’eau froide contient un plus grand niveau d’oxygène que de l’eau frais.

Facteur biotique:

Les bactéries de coliformes fécales

Qu’est-ce que les bactéries de coliformes fécales ?

- Bactéries coliformes - Groupe de bactéries qui fonctionne comme un indicateur de la salubrité (l’hygiène) de l'eau. La présence de ces organismes dans l'eau qu’on boit cause des maladies comme le choléra par exemple.

Pourquoi sont-elles importantes à la qualité de l’eau ?

- La présence des bactéries coliformes indique une mauvaise qualité d’eau.  Ceci peut causer des maladies et peut être fatale si on le consomme en grande quantité.

Facteur biotique:

Les indicateurs biologiques

Comment peut-on utiliser des indicateurs biologiques pour évaluer la qualité de l’eau ?

La présence de certains organismes dans l’eau est un indicateur de la qualité de l’eau. Les différentes espèces ont les différents niveaux de tolérance pour la pollution – une tolérance haute, moyenne, ou basse.